# 采购需求（三十二）

注：1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、招标文件中标有“*”的参数为实质性参数，必须满足并以招标文件明确要求的材料为准,若招标文件未明确要求则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准，否则，其投标无效。

3、本项目涉及到的商品包装及快递包装，按财办库[2020]123号文标准执行。

4、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

5、下列《采购需求一览表》中标注“▲”的产品，投标供应商在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息该承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要产品(包括核心产品)标注“▲”。

6、采购人或采购代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。

采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。提供国家确定的认证机构证明网页截图，及认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。

采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。

采购人、采购代理机构应当依据国务院批准的中小企业划分标准，根据采购项目具体情况，在采购文件中明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。供应商根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断是否属于中小企业。现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。（如下图所示）

7、采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购标的性质（采购货物或采购服务）予以明确。

中小企业划分标准：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

中小企业划分标准的说明：1、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3、企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 列入优先采购和强制采购品目清单情况（优先采购或强制采购） | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高性能服务器 | 1、机型：国产品牌，2U机架式，标配原厂导轨； 2、CPU：配置2颗不低于Intel Xeon Gold 5320 26C 2.2GHz 处理器； 3、内存：配置≥16×32G 3200MHz DDR4内存；内存插槽：32个DIMM插槽； 4、磁盘组：硬盘：2块480G M.2固态硬盘（系统盘），3块2.5英寸U.2接口Intel 1.6TB SSD热插拔硬盘，最大可以支持8块U.2接口硬盘，21块2.4TB 10K SAS 12Gb热插拔硬盘。可支持40 个 2.5 英寸驱动器或 20 个 3.5 英寸或 最多 32 个 NVMe 驱动器； 5、RAID卡：配置1块4GB缓存RAID卡，RAID控制卡支持RAID 0/1/5/6； 6、网络：提供4个千兆以太网络接口；2个万兆光纤网口（含万兆光纤模块及线缆）； 7、电源：配置1+1冗余电源模块（750W）； 8、高可靠性运行：设备满足平均无故障时间MTBF的值≥150000小时； 9、数据拯救服务：为保证数据安全性，由生产厂商提供数据拯救服务，生产厂商提供硬盘部件不返还不回收服务； 10、售后服务：提供工程师安装调试与实施服务；提供三年免费质保服务，硬盘不返还服务。 | 12 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 虚拟化授权 | 支持VM7.X平台Vsan架构的CPU授权。 | 12 | 个 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 3 | 云平台授权 | 支持云平台v9.x企业版的CPU授权。 | 12 | 个 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 4 | 数据中心高性能存储 | 1、支持SAN与NAS一体化，不需额外配置NAS网关，支持CIFS、NFS、HTTP、FTP等协议； 2、混合阵列设计，采用盘控分离架构，高度为5U；本次配置≥2个SAN控制器，每控制器配置Intel 全新多核处理器；控制器支持横向扩展，最大可扩展到≥30个SAN控制器； 3、配置一级缓存≥256GB，一级缓存不包括SSD磁盘、闪存、NAS机头的内存等； 4、配置16Gb FC主机接口≥8个（含8个光模块），10GE主机接口≥8个（含8个光模块）； 5、配置1.2TB 10K转SAS硬盘≥4块，3.84TB SSD硬盘≥10块；10TB 7.2K转SAS硬盘≥10块，存储阵列双控最大可扩展至3000块硬盘； 6、RAID类型：支持RAID 0、1、10、5、6等； *7、存储系统具有RAID高可靠性，支持单RAID硬盘组任意3块硬盘发生故障，数据不丢失，业务不中断； 8、存储系统支持控制器冗余，在单个控制器故障下，业务仍然连续无 IO 跌 0，存储系统支持控制器被接管，业务仍然连续无 IO 跌 0； 9、提供的存储产品型号系列通过SPC-1测试，满足SPC-1测试IOPS≥600万； 10、存储系统具有多控高可靠性，支持多控制器扩展，单台产品配置四个控制器时，允许四个控制器中任意三个控制器同时故障而缓存数据不丢失、业务不停机； *11、配置正常关机后设备来电自启动管理软件，双活异常掉电后可自动协商上线，自动同步差量数据，无需人工干预； 12、配置基于时间点的数据快照功能，要求存储设备同时支持COW及ROW快照，有效预防各种软故障的发生，单LUN支持快照数量≥2048个； 13、支持网盘功能，最大可支持10000+用户数，支持ai、psd、eps、CAD、3D、图片音视频多媒体等100+格式文档在线预览、集中存管、便携分享等功能； 14、支持异构存储虚拟化功能，能够实现其他品牌存储的统一管理，不允许通过增加虚拟化网关模式实现； 15、管理运维：实现存储系统的集中化部署、管理、监控和维护，支持SMI-S接口标准,获得SMI-S V1.8.0版本的认证； 16、配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、邮件告警支持功能，支持故障事件和告警联动方式自定义； 17、投标文件中提供三年维保及售后服务承诺函。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 教学常态化录播集中存储 | 1、机器高度：标准机架式服务器，配置安装导轨； 2、处理器：≥2颗CPU，单颗CPU的主频≥1.9GHz,核心数≥8C； 3、内存插槽：最大支持16 DIMM插槽, 支持2666MHz DDR4的RDIMM内存，最大支持2TB；本次配置≥32G内存，单条内存的容量≥16GB； 4、存储：默认支持8个3.5”/2.5” SATA/SAS/SSD 硬盘，支持后置2个2.5” SATA/SAS/SSD硬盘；最大扩展支持12个3.5”/2.5”加2个2.5”热插拔SATA/SAS/SSD硬盘，或24个2.5” SATA/SAS/SSD热插拔硬盘；支持2个U.2 SSD。本次项目提供≥2个240 GB SSD硬盘，配置≥6个10TB 7200RPM 硬盘； 5、RAID：本次提供RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD，且缓存≥1GB； 6、网络：≥2个千兆网口； 7、电源：配置2个冗余电源。 | 7 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | UPS主机头 | 1、规格容量要求：60KVA三进三出主机； 2、主机尺寸要求：≥600×850×1600mm，重量不小于245KG； 3、整机效率＞96%,输入PF>0.99； 4、需采用上下进线设计，全正面维护； 5、过载能力：110%1小时，125%10分钟； 6、输入电压范围：228—475VAC满载； 7、核心功率单元模组化设计，易损件（风机、电解电容）寿命在线检测和告警； 8、需采用DSP及全数字控制技术，可支持≥4台并机运行和LBS双总线功能； 9、内置电池/变压器的高功率密度一体化机柜设计； 10、独立风道设计，让关键元器件得到更好的物理和电磁保护； 11、优异的抗震性能和ISTA运输认证； 12、噪声：<60DB(1米处)； 13、防护等级：不低于IP20； 14、投标时提供产品授权书及质保函； 15、需包含相关安装辅材及线缆（含主干电缆）。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 线缆及POE测试仪 | 1、测试端口：屏蔽 8 针模块插座，支持 8 针模块 (RJ45) 插头； 2、自动测试：10GBASE-T、5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、仅布线图；测试速度：长度小于 70 米时为 6 秒； 3、被测线缆类型：平衡双绞线布线、非屏蔽双绞线、屏蔽双绞线、2 对和/或 4 对线缆； 4、仅布线图测试：记录布线图；各个线对的长度；诊断串绕；可选择T568A或T568B，可选择线缆的交叉设置（直通、半交叉、全交叉），测试速度：长度小于120米时1秒； 5、线缆测试最大长度：305米； 6、额定传输速度（NVP）可设置； 7、支持的诊断协议：链路层发现协议 (LLDP)、Cisco 发现协议 (CDP)； 8、最近距离的设备诊断（如果可通过诊断协议获得）：交换机名称；端口号；VLAN名称；公告的数据速率；公告的双工； 9、以太网供电兼容性：IEEE 802.3af/at/bt；带签名电阻的硬件协商；通过 LLDP/CDP 进行软件协商； 10、以太网供电诊断：公告的功率等级（0-8）；公告的可用功率；供电线对；单一签名和双重签名诊断； 11、以太网供电测量：可测量线路负载电压 (V)及负载功率 (W)； 12、端口闪烁：已连接端口的指示灯闪烁； 13、电池类型：锂电池，3.6V； 15、电源适配器：输入：100至240 VAC ±10%, 50/60Hz；输出：15 VDC，最高 2 A； 16、主机接口：USB C型； 17、显示屏：800×480 彩色电容式多点触控； 18、工作温度：0°C 至 45°C； 19、贮存温度：-10°C 至 +60°C。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 板卡 | 1、与现有核心交换机N18010第二代引擎板卡形成冗余，实现主备热切换。 2、设备采用32核处理器，每核主频不低于1.0G； 3、Bootrom≥8M、Flash Memory≥8M、SDRAM≥16G； 4、 WEB Protal最大在线认证用户数最大容量≥90000个； 5、终端数量（V4/V6双栈,每个终端1个V6单地址，1个IPV4地址）≥45000； 6、ARP学习速率≥10000/秒,DOT1X用户数≥15000个； 7、 DHCP Server可带用户数量≥90000个。 | 1 | 块 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 数据中心万兆交换机1 | 1、支持并实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，支持并实配可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道，本次要求配置双电源、双风扇，每台10个万兆多模模块、4个千兆单模模块； 2、交换容量≥23Tbps，包转发率≥1260Mpps； 3、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议，支持ICMP、ICMPv6、支持ND（neighbor discover）、手工配置（自动创建）本地地址、IPv6 Ping、IPv6 Tracert； 4、支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合及最快30ms 级故障链路收敛； 5、支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约，所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow、NETCONF协议标准； 6、支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控； 7、设备支持故障隔离技术，用于检测光模块的状态，光模块出现故障，立即识别并将光模块隔离，更换光模块后，给端口立即回复正常工作； 8、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动； 9、整机采用节能设计，满负荷时功耗≤70W，工作温度：0℃~50℃，存储温度：-40℃~70℃。 | 5 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 数据中心万兆交换机2 | 1、固化端口：≥48个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口 ，设备可提供1个扩展槽； 2、交换容量≥6.16Tbps ,包转发率≥252M； 3、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤70W； 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持虚拟化功能； 6、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 7、要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题； 8、要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； 9、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； 10、配置要求： 配置完整主机、冗余模块化电源，本次要求配置双电源、双风扇，4个万兆多模模块。 | 5 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 云防护 | 1、提供网站云监测和二级域名网站云防护；包含：云抗D：20M业务带宽，10G DDOS防护能力、云WAF服务、WEB SHELL防护、云DNS服务、网站加速服务、端口隐藏服务、地域访问控制、邮件通知、防护报告：月报、人工专家服务：1次/月、防护时段：7X24小时。 *2、系统应支持支持AI引擎识别WAF攻击；支持同端口提供HTTP和HTTPS两种服务协议。 3、通过代理方式隐藏防护网站的真实IP，云节点代替防护网站承受攻击。 4、系统应支持将防护网站NS解析到云防护DNS服务器；系统应支持将防护网站通过A记录或CNAME记录指向云防护节点。 *5、系统应支持HTTPS网站无私钥部署模式、支持HTTP2.0协议、支持自定义TLS协议版本及密钥套件。 6、云WAF防御功能: 系统应支持提供防止以下对网站的 Web攻击：SQL注入、命令注入、 跨站脚本、代码执行、路径遍历、缓冲区溢出、CGI扫描；系统应支持网站防入侵、网页防篡改、拖库、挂马、黑链、漏洞、Webshell、恶意扫描等各种黑客攻击。 7、CC防御功能：系统应支持提供防御CC攻击,并且保证网站在CC攻下正常使用；智能攻击防御：系统应支持识别出各种Web扫描器的自动化扫描攻击行为, 并进行扫描阻断。 *8、智能黑名单：系统应支持识别出某用户对网站的访问是攻击行为后,能阻断其对Web应用的攻击访问。IP黑白名单：系统应支持基于时间的IP黑白名单功能；系统应支持基于地理位置的IP黑白名单功能。 9、一键关停：当出现紧急情况需要关闭网站时，可以通过微信、平台进行一键关停操作，系统应支持自定义页面显示。 *10、境外访问控制:系统应支持识别Web攻击者的IP所在地区,如是境外IP,并据此进行IP阻断。 11、网站加速服务：系统应支持对视频、音频、图片、文本文件等静态资源的缓存；系统应支持对网页html、css、js等文件进行压缩，减少网络传输时间，提高网页的加载速度。 系统应支持手动刷新服务器缓存，系统应支持刷新单个域名的缓存，可自定义缓存时间。 12、抗拒绝服务攻击服务：系统应支持抗拒绝服务攻击防护。 系统应支持DDOS畸形报文过滤, 包括对frag flood、smurf、stream flood、land flood、ip畸形包、tcp畸形包、udp畸形包的过滤。 系统应支持对洪水攻击的防护，包括syn flood、ack flood、udp flood、icmp flood、rst flood等攻击。 系统应支持对连接型DDoS攻击防护，包括TCP慢速连接攻击、连接耗尽攻击、tcp新建连接限制等攻击和loic、hoic、slowloris、Pyloris、xoic等慢速攻击。 13、提供三年软件升级服务。 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 12 | 网络设备管理平台功能模块增加 | 扩容现有网络运维平台（网瑞达）授权，要求如下： 1、增加监控授权支持交换机、路由器、防火墙等设备监控，本次增加200台授权；增加4000个无线AP授权； 2、增加监控授权支持服务器、虚拟化平台等监控，本次增加100台服务器授权； 3、本次提供50k终端授权； 4、提供不少于3年的软件版本更新维护服务； 5、实现现有云计算平台、动环、云mas等平台监控接口和数据对接；网管设备运维数据动态展示平台对接。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |

本项目核心产品一览表

| 序号 | 核心产品内容 |
| --- | --- |
| 1 | 高性能服务器 |