亳州学院微通道反应器、电化学工作站等科研仪器采购项目

项目名称：亳州学院微通道反应器、电化学工作站等科研仪器采购项目

项目编号：FS34160120231567号/24AT08011801682

采 购 人：亳州学院

代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

2024年3月

目 录

第一章  招标公告	2

第二章  投标供应商须知	5

第三章  资格审查和评标办法（综合评分法）	33

第四章 采购合同	55

第五章 采购需求	61

第六章 投标文件格式	64

第七章 安天智采全流程电子招投标注意事项	93

# 第一章  招标公告

项目概况

亳州学院微通道反应器、电化学工作站等科研仪器采购项目 招标项目的潜在投标人应在安天智采招标采购电子交易平台(www.xinecai.com)获取招标文件，并于2024年4月17日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：FS34160120231567号/24AT08011801682

项目名称：亳州学院微通道反应器、电化学工作站等科研仪器采购项目

预算金额：88.5万元

最高限价：885,000元

采购需求：本项目采购微通道反应器、电化学反应系统、生化培养箱、紫外可见分光光度计（扫描型）等科研仪器设备，具体要求详见招标文件或公告附件。

合同履行期限：签订合同后30个工作日内完成供货、安装、调试。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：2024年3月27日至2024年4月16日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00(北京时间，法定节假日除外)

地点：安天智采电子交易系统（www.xinecai.com）

方式：网上获取（www.xinecai.com）。具体操作参见安天智采操作手册，安天智采服务热线：400-050-9988

售价(元)：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间与开标时间：2024年4月17日14点30分(北京时间)

地点：安天智采电子交易系统（www.xinecai.com）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

2.申请人应合理安排采购文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成采购文件获取，责任自负。

3.按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：亳州学院

地    址：亳州市汤王大道2266号

联系方式：杨老师，0558-3037560

2.采购代理机构信息

名    称：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地    址：安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦1408室

联系方式：洪工，0551-63735950

电子邮箱地址：bychen@ahbidding.com

3.项目联系方式

项目联系人：洪工

电    话：0551-63735950

# 第二章  投标供应商须知

## 一、投标供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 详见招标公告 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 详见招标公告 |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 详见招标公告 |
| 1.1.5 | 包别划分 | 详见招标公告 |
| 1.1.6 | 采购预算 | 详见招标公告 |
| 1.2 | 资金来源和落实情况 | 财政性资金（已落实） |
| 1.3.1 | 采购需求 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 进口产品采购 | 本项目不采购进口产品，拒绝进口产品参加投标 |
| 1.3.3 | 交货期 | 签订合同后30个工作日内完成供货、安装、调试。 上述要求不允许负偏离。否则，按无效响应文件处理。 |
| 1.3.4 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 1.3.5 | 质量要求 | 详见采购需求。 |
| 1.3.6 | 质量保证期 | 质量保证期：自验收合格之日起1年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算。 上述要求不允许负偏离。否则，按无效响应文件处理。 |
| 1.3.7 | 付款方式 | 签订合同以及成交供应商向采购人递交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的等额的预付款保函后，采购人支付合同总价款40%的预付款，验收合格成交供应商向采购人提供符合规范税务发票后，采购人支付剩余全部合同总价款。 上述要求不允许负偏离。否则，按无效响应文件处理。 |
| 1.4.1 | 投标供应商资格 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 详见招标公告 |
| 1.4.3 | 投标供应商不得存在的其他情形 | / |
| 1.4.4 | 核心产品 | 详见采购需求标注“▲”符号的产品 |
| 1.10.2 | 投标供应商提出疑问 | 提出疑问截止时间：同投标截止时间 |
| 1.10.3 | 答疑发出的形式 | 在安天智采招标采购电子交易平台上发布，投标供应商自行查看、下载，无需确认。供应商未及时关注相关信息的，其责任自负。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标供应商要求澄清招标文件 | 时间：在投标截止时间前（以收到日期为准） 形式：以电子邮件形式（具体见招标公告载明的电子邮箱）或在招标文件规定的时间内登录交易系统选择异议模块，查找选择本项目按规定进行填写疑问或异议内容，并上传相应附件。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 对招标文件进行的澄清，将在招标公告发布媒体以及安天智采招标采购电子交易平台进行发布。 |
| 2.2.3 | 投标供应商确认收到招标文件澄清 | 在安天智采招标采购电子交易平台上发布，投标供应商应主动上网查询。投标供应商未及时关注相关信息的，责任自负。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 同澄清发出形式的规定 |
| 2.3.2 | 投标供应商确认收到招标文件修改 | 同确认收到澄清的规定 |
| 2.4.1 | 投标供应商对招标文件提出质疑的时间和形式 | 时间：自收到招标文件之日起或采购文件公告期限届满之日起七个工作日内 形式：见第二章第9.2款规定 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 评标办法及采购需求中规定的相关材料。 |
| 3.1.4 | 样品 | 是否要求投标供应商提交样品：否 |
| 3.2.1 | 投标报价包括的内容 | 投标报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中所有责任、义务和风险。 增值税税金的计算方法：□一般纳税人税率 ☑小规模纳税人税率和一般纳税人税率均可 |
| 3.2.5 | 最高限价 | 详见招标公告 |
| 3.2.6 | 投标报价的其他要求 | 除招标文件另有规定外，投标供应商所报的价格在合同执行过程中固定不变,不得以任何理由予以变更。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120 个日历天（从投标截止时间算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4（1） | 是否采用电子招标投标 | 是 其他具体要求：电子投标文件所附证书证件均应为投标供应商证书证件的原件扫描件 |
| 3.7.4（2） | 关于数字证书的办理 | 投标供应商须用通过安天智采办理的移动认证证书（或介质数字证书）签章和加密投标文件，若使用介质数字证书的，建议使用企业法人主锁。如未办移动认证证书（或介质数字证书）请及时办理：移动认证办理联系电话：400-0878-198转1，移动认证办理须知详见安天智采平台“移动认证上线通知” https://www.xinecai.com/ydrz.html； 办理介质数字证书的，参见CA办理须知 https://www.xinecai.com/quesinfo/20.html。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 加密的电子投标文件需使用数字证书进行加密,详见电子招标投标交易平台（安天智采电子交易平台）上发布的有关电子投标文件的制作说明。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 注：投标供应商未能在投标截止时间之前上传加密电子投标文件的，产生的后果由投标供应商自行承担。 |
| 4.2.2 | 上传投标文件方式和地址 | 安天智采招标采购电子交易系统（登录安天智采招标采购电子交易系统，点击进入递交投标文件，上传加密的电子投标文件）。 |
| 5.1 | 开标时间和开标（投标）地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标（投标）地点：详见招标公告 |
| 5.2.1 | 投标文件的解密时间 | 投标截止时间后 60 分钟内（以安天智采招标采购电子交易系统解密倒计时为准） |
| 5.2.3 | 是否接受提交非加密电子版投标文件 | 接受供应商递交非加密电子版响应文件并由供应商自行决定是否提交。 电子响应文件上传成功但因电子招标投标交易平台原因导致解密异常时，可以将非加密电子版响应文件以加密压缩包的形式在响应文件递交截止时间前发送采购代理机构工作人员邮箱（bychen@ahbidding.com），采购代理机构将其导入电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台将对非加密电子响应文件与加密电子响应文件进行校验。非加密电子响应文件经平台校验通过的视为解密成功，该供应商的响应文件以非加密电子响应文件为准；校验失败或未递交非加密电子响应文件的，作响应无效处理。 |
| 5.2.4 | 非加密电子版投标文件递交时间与地点 | 非加密电子版投标文件递交时间：投标截止时间前 非加密电子版投标文件递交地点：bychen@ahbidding.com 备注：投标供应商未按照上述规定递交的非加密电子版投标文件，采购人及采购代理机构有权予以拒收。 |
| 5.2.5 | 开标程序 | 开标程序：同时开评商务标和技术标 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会的组成：评标委员会由从专家库中抽取的专家组成 评标委员会的人数：5人及以上单数，采购人代表不得担任评标委员会组长。 |
| 6.3.2 | 推荐中标候选人的人数 | 3名 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：保函、银行汇票、电汇或银行转账 、保险、本票、汇票、支票等方式。 履约保证金的金额：中标金额的2% 履约保证金提交时间：项目履约之前。 履约保证金转入账户为（开户名：亳州学院，账号：34001888608053005277；开户行：中国建设银行股份有限公司亳州市分行，统一社会信用代码：123416004859573950；转账备注信息为：亳州学院微通道反应器、电化学工作站等科研仪器采购项目履约保证金）。 履约保证金退还时间：履约结束后，无违约责任，全额退还。 |
| 11.1.1 | 节能产品强制及优先采购政策的执行 | 否，本项目采购产品不属于财政部、发改委等部委颁发的最新《政府采购节能产品品目清单》 的强制采购产品。 |
| 11.1.2 | 环境标志产品优先采购政策的执行 | 否，本项目采购产品不属于财政部、发改委等部委颁发的最新《政府采购节能产品品目清单》 的强制采购产品。 |
| 11.2.1 | 是否为专门面向中小企业采购 | 本项目专门面向中小企业采购，如投标供应商提供的货物不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定的，其投标文件将被认定为无效。 |
| 11.2.2 | 对中小企业产品、监狱企业产品、残疾人福利单位产品的价格扣除标准 | / |
| 11.2.3 | 是否允许大中型 企业向小微企业分包 | 否 |
| 12.2 | 原则规定与定义 | （1）投标供应商须知前附表是对投标供应商须知正文部分对应条款的补充、细化，投标供应商阅读时应与正文部分一并阅读，投标供应商须知前附表与正文部分不一致处，应以投标供应商须知前附表为准。 （2）“(”符号表示本招标文件选定的内容；“□”符号表示本招标文件未选定的内容；空格中的“/”表示没有具体内容。投标供应商投标时请按“(符号”选定的内容和要求参加投标。 （3）与合同履行有关条款中注明的“甲方”、“买方”，在招标投标阶段按“采购人”理解；注明的“乙方”、“卖方”，按“投标供应商”理解。 |
| 12.3 | 知识产权 | （1）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，投标供应商须承担全部赔偿责任。 （2）投标供应商需保证：采购人在中华人民共和国境内使用中标货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标供应商须承担全部赔偿责任（承诺函格式详见投标文件格式相关内容）。 |
| 12.4 | 特别提醒 | （1）本项目评审时将查询生成投标文件的硬件信息，如不同投标文件的硬件信息异常一致，相关投标将被认定为投标无效，并报政府采购监督管理部门处理。 （2）因电子服务系统或电子交易系统出现软件设计或功能缺陷、运行异常等情况，影响政府采购活动正常进行的，政府采购各方当事人免责。 （3）投标人在“安天智采”电子系统中填写诸如“开标记录”等内容后应仔细核对其与投标文件内容的一致性；当“安天智采”电子系统中填写内容与电子投标文件中内容不一致时，以系统中提交的投标文件中载明的内容为准。 |
| 需明确的其他条款 | 评标办法的确定 | 本项目采用：综合评分法 |
|  | 政府采购监管部门 | 本项目的监管部门是：亳州市财政局 |
|  | 招标文件的解释 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标供应商须知前附表、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或招标代理机构负责解释。 |

## 二、 投标供应商须知

注：如投标供应商须知前附表与本部分对同一内容的规定不一致，以投标供应商须知前附表的规定为准。

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备政府采购条件，现以招标方式进行政府采购。

1.1.2 采购人：见投标供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见投标供应商须知前附表。

1.1.5包别划分：见投标供应商须知前附表。

1.1.6 采购预算：见投标供应商须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

见投标供应商须知前附表。

### 1.3 采购需求、交货地点、交货期和质量要求

1.3.1 采购需求：见招标公告。

1.3.2 进口产品采购：见投标供应商须知前附表。

1.3.3 交货期：见投标供应商须知前附表。

1.3.4 交货地点：见投标供应商须知前附表。

1.3.5 质量要求：见投标供应商须知前附表。

1.3.6 质量保证期：见投标供应商须知前附表。

1.3.7 付款方式：见投标供应商须知前附表。

### 1.4 投标供应商资格要求

1.4.1 投标供应商应具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉：见招标公告

1.4.2 投标供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则各相关投标均无效；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给采购人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标供应商（包括联合体各成员）不得存在下列情形之一：

（1）为本采购项目的采购代理机构；

（2）为采购人不具有独立法人资格的附属机构；

（3）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（4）由本采购项目采购代理机构代理投标，或者接受过本采购项目的采购代理机构为本采购项目提供咨询的；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）与本项目其他投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商；

（8）被依法禁止参加政府采购活动并在有效期内的；

（9）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，具体按财政部财办库〔2015〕295号文件规定；

（10）被人民法院列入失信被执行人名单的（以信用中国www.creditchina.gov.cn查询为准）；

（11）被列入重大税收违法案件当事人名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询为准）；

（12）被列入政府采购严重违法失信名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/查询为准）；

（13）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询为准）；

（14）法律法规规定的其他情形；

（15）投标供应商须知前附表规定的其他情形。

以联合体方式参加采购活动的，联合体任一成员不得存在以上情形。

1.4.4 相同品牌产品参加投标时，按以下要求确定投标供应商投标资格和中标人推荐资格：

（1）采用最低评标价法时：

单一产品采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由投标供应商抽签确定；其他投标无效。

非单一产品采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由投标供应商抽签确定；其他投标无效。

（2）采用综合评分法时：

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标供应商抽签确定；其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标供应商抽签确定；其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

（3）核心产品：见采购需求。

### 1.5 费用承担

投标供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

除招标文件另有规定外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 现场勘察

1.9.1 投标供应商须知前附表规定组织现场勘察的，采购人按投标供应商须知前附表规定的时间、地点组织投标供应商现场勘察。采购人不组织统一现场勘察的，由投标供应商自行勘察现场。

1.9.2 投标供应商现场勘察发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标供应商自行负责在现场勘察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在现场勘察中介绍的现场情况和周边相关的环境情况，仅作为投标供应商在编制投标文件时参考，采购人不对投标供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 1.10 开标前答疑会

1.10.1 投标供应商须知前附表规定召开开标前答疑会（以下简称答疑会）的，采购人按照投标供应商须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标供应商提出的问题。

1.10.2 投标供应商应当在投标供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 答疑会后，采购人应当在投标供应商须知前附表规定的时间内，对投标供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

本项目不允许分包。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标供应商须知前附表；

（3）投标供应商须知；

（4）采购需求；

（5）资格审查与评标办法；

（6）合同条款及格式；

（7）投标文件格式；

（8）投标供应商须知前附表规定的其他材料。

对招标文件所作的澄清、修改、补充通知，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以投标供应商须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应顺延投标截止时间。

2.2.3 投标供应商在收到澄清后，除投标供应商须知前附表另有规定外，应当在投标供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人以投标供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有购买招标文件的投标供应商。如果修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应顺延投标截止时间。

2.3.2 投标供应商收到修改内容后，除投标供应商须知前附表另有规定外，应在投标供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

### 2.4 招标文件的质疑

2.4.1 投标供应商认为招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）使自己的权益受到损害时，应当按投标供应商须知前附表规定的时间和形式向采购人提出质疑。

2.4.2 采购人自收到质疑之日起在7个工作日内作出答复。逾期提出的，采购人可不予受理。质疑与答复应采取书面形式。

2.4.3 采购人对质疑的答复构成对招标文件澄清或者修改的，采购人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

商务标及技术标。投标供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标供应商须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标供应商没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.1.3 投标供应商须知前附表规定不要求递交投标货物样品的，投标文件不包括样品。否则投标供应商应按照投标供应商须知前附表规定的内容、数量、时间、地点等要求提供投标货物样品。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括的内容见投标供应商须知前附表的规定。投标供应商应当按招标文件规定进行投标报价，并按给定格式填写投标报价表格。

3.2.2 投标供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 提交两个或两个以上的投标报价，或者任何有选择性的报价或者有附加条件的报价的投标将按无效处理，投标供应商须知前附表允许递交备选方案的除外。

3.2.4投标报价为各分项报价之和。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标供应商在投标截止时间前修改开标一览表中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.5 采购人设有最高限价的，投标报价不得超过最高限价，否则响应无效，最高限价在投标供应商须知前附表中载明。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标供应商须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标供应商须知前附表规定中的投标有效期内，投标文件保持有效，投标供应商不得要求撤销或修改其投标文件，否则应承担招标文件和法律法规规定的责任。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标供应商延长投标有效期。投标供应商同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标供应商拒绝延长的，其投标失效，但投标供应商有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金（本项目不适用）

3.4.1 投标供应商在递交投标文件的同时，应按投标供应商须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人提交，并应符合投标供应商须知前附表的规定。

3.4.2 投标保证金用于保护免采购人受因投标供应商的行为而引起的风险。

3.4.3 投标供应商不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标无效。

3.4.4 自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还未中标投标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内并支付代理服务费用后，退还中标人的投标保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还，投标供应商还应承担法律法规规定的其他责任。

（1）投标供应商在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）投标供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（4）投标供应商与采购人、其他投标供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）经相关部门依法认定的其他违反法律、法规、规章和行政规范性文件的行为，应不予退还投标保证金的；

（6）法律法规规定其他情形；

（7）投标供应商须知前附表规定的其他情形。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1本招标文件“评标办法”中涉及到对相关投标供应商资格进行评审的，投标供应商应在投标文件相应的“资格审查资料”中提供证明文件。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标供应商须知前附表另有规定外，投标供应商不得递交备选投标方案，否则其投标将按无效处理。

3.6.2 允许投标供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3  投标供应商提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按招标文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关采购需求、交货期、质保期、技术与服务要求、投标报价要求、投标有效期、付款方式、合同条款等实质性内容做出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 投标供应商必须对其提交的资料的真实性负责，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.7.4（1）本项目采用电子招投标方式，请投标供应商在安天智采系统中下载安天智采投标文件制作工具，具体操作步骤和程序请参见“产品与服务”-“服务指南”-“安天智采资料下载”栏目--“招投标文件查看制作”，仔细阅读招标文件要求和相关操作手册。（如有技术问题请联系安天智采服务热线：400-050-9988）。

（2）投标供应商须用通过安天智采办理的移动认证证书（或介质数字证书）签章和加密投标文件，若使用介质数字证书的，建议使用企业法人主锁。如未办移动认证证书（或介质数字证书）请及时办理：移动认证办理联系电话：400-0878-198转1，移动认证办理须知详见安天智采平台“移动认证上线通知”（https://www.xinecai.com/ydrz.html）”；办理介质数字证书的，参见CA办理须知https://www.xinecai.com/quesinfo/20.html。

（3）本项目投标供应商需采用最新版安天智采投标文件制作工具，具体请在“安天智采招标采购电子交易平台”服务指南页面（https://www.xinecai.com/serveguide）下载，软件启动时也将进行提示（需在国际互联网络通畅状态），各投标供应商需注意更新（更新前务必将杀毒软件及安全卫士退出，否则会导致更新失败），以免造成标书制作错误。如因此导致无效投标，责任自负。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的签章和加密

4.1.1本项目要求提供加密电子投标文件，投标文件的签章和加密应满足以下规定：

（1）在第六章“投标文件格式”中要求盖投标供应商电子签章处，投标供应商均应加盖投标供应商电子签章。联合体投标的，除联合协议及联合体各成员单位提供的本单位证明材料外，投标文件由联合体牵头供应商按上述规定加盖联合体牵头供应商单位电子签章。

（2）投标文件制作完成后，系统将自动同时生成加密版投标文件与非加密版投标文件。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标供应商应在投标供应商须知前附表规定的投标截止时间前上传加密版电子投标文件。

4.2.2 投标文件的上传地址：见投标供应商须知前附表。

4.2.3 投标截止时间以安天智采电子交易系统（https://www.xinecai.com）的系统时间为准，逾期系统将自动关闭,电子投标文件未完成上传的，投标将被拒绝。加密文件上传后投标供应商可进行模拟解密检验加密文件是否正常。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标供应商在投标截止时间之前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传

## 5. 开标

### 5.1开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和地点组织公开开标。

### 5.2 开标程序

5.2.1 开标时，各投标供应商应在规定时间前（以安天智采电子交易系统解密倒计时为准）对本单位的投标文件进行解密。

5.2.2 投标供应商需在开标前及时登录安天智采在线开标系统（使用介质数字证书用户请选择ie11及以上浏览器进行登录，如电脑未安装ie浏览器，可至安天智采门户网站产品服务>服务指南中下载（https://www.xinecai.com/serveguide#），登录前请确认是否安装安天智采驱动。登录安天智采招标采购电子交易平台，点击进入开标系统或者点击https://kb.xinecai.com/process/login链接进入）。为便于开标过程中突发情况下沟通联系，建议投标供应商进行签到。开标时，投标供应商必须使用安天智采办理的移动认证证书（或介质数字证书）按照系统提示在规定时间内进行远程解密（加密证书需与解密证书一致，否则无法解密成功）。

5.2.3 是否接受提交非加密电子版投标文件：见投标供应商须知前附表。

5.2.4 递交非加密电子版投标文件相关要求：见投标供应商须知前附表。

5.2.5 本项目开标程序为方式1：

（一）方式1（同时开评商务标和技术标）

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前上传电子投标文件的投标供应商名称；

（3）解密标书；

（4）唱标；

（5）公布唱标信息；

（6）开标结束。

（二）方式2（先开评技术标后开评商务标）

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前上传电子投标文件的投标供应商名称；

（3）解密技术标标书；

（4）唱标；

（5）公布唱标信息；

（6）技术标开标结束；

（7）公布进入商务标投标供应商名称；

（8）解密商务标标书；

（9）唱标；

（10）公布唱标信息；

（11）商务标开标结束。

### 5.3 开标异议

投标供应商代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家的确定方式见投标供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与投标供应商存在劳动关系，或者担任过投标供应商的董事、监事，或者是投标供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与投标供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标委员会应该按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照招标文件第四章“资格审查和评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标供应商须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 确定中标人

7.1.1 按照投标供应商须知前附表规定，采购人或采购人委托的评标委员在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.1.2 采购人确定中标人后，按投标供应商须知前附表规定的公告中标结果，公告内容和期限符合投标供应商须知前附表规定。

### 7.2 中标结果质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，质疑应当由联合体所以成员共同提出。

### 7.3 中标通知

7.3.1 中标结果确定后，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3.2 中标人领取中标通知书前须向采购代理机构支付招标代理服务费，其计取标准：参照原国家计委计价格【2002】1980号文件中的收费基础的80%执行（不得低于3000元）；由成交供应商支付，不单独报价，供应商报价时自行综合考虑。

### 7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标供应商须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 除投标供应商须知前附表另有规定外，中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起7个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 因中标人原因未签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.5.3 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，按照相关规定予以处理。

7.5.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

7.5.5 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）以及《进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19号） 规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 8. 废标、变更采购方式与终止招标

### 8.1 废标

8.1.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标供应商的报价均超过了采购预算或最高限价（多包的采购的，指调节后的采购预算），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.1.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商。

8.1.3 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，需要批准的应当在采购活动开始前获得批准。

### 8.2 重新招标与变更采购方式

8.2.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

8.2.2 公开招标数额标准以上的采购项目，出现本章8.2.1项情形或者重新招标未能成立的，采购人拟申请采用其他方式采购的，应由评标委员会或者3名以上评审专家出具招标文件没有不合理条款的论证意见。

### 8.3 终止招标

因不可抗力等原因，采购人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标供应商。

## 9. 询问与质疑

### 9.1 询问与质疑的提出

9.1.1 投标供应商对招标文件、采购过程、中标结果有相关疑问的，可以向采购代理机构提出询问。认为其权益受到损害的，可以提出书面质疑。质疑材料应当采用中文，有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。

9.1.2 提出质疑的投标供应商应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商。潜在投标供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

9.1.3 投标供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购活动正常的工作秩序。

9.1.4 接受质疑的单位、联系人及联系方式，详见《招标公告》中的采购人及采购代理机构的联系方式。

### 9.2 质疑材料的要求

9.2.1 书面质疑材料应当包括以下内容：

（1）提起质疑的投标供应商名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）项目名称、项目编号及分包号（如有）；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）有效线索和相关证明材料等事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期

投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当加盖投标供应商单位公章，并由法定代表人（单位负责人）或者其授权代表签字或者盖章，并附法定代表人（单位负责人）及其委托联系人的有效身份证复制件。

9.2.2 质疑材料存在以下情形的，采购代理机构不予受理。

（1）提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

（2）提起质疑的时间超过规定时限的；

（3）质疑材料不完整的；

（4）质疑事项含有主观猜测等内容且未提供充分有效线索、难以查证的；

（5）质疑事项缺乏事实依据，质疑事项不成立的；

（6）捏造事实或者提供虚假材料；

（7）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料；

（8）对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的。

### 9.3 质疑处理

9.3.1 投标供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

9.3.2 质疑答复以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3.3 采购人、采购代理机构认为投标供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

9.3.4 质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

9.3.5 因处理质疑发生的检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的投标供应商先行垫付。质疑处理决定各方无异议后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。

9.3.6 投标供应商不得以质疑为名进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购正常的工作秩序。投标供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的；

（3）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 10. 纪律和监督

### 10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 10.2 对投标供应商的纪律要求

投标供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 11. 政府采购政策

### 11.1 节能与环保

11.1.1 本项目是否强制采购节能产品见投标供应商须知前附表。如属于强制采购节能产品的，投标供应商所投产品必须在投标供应商须知前附表规定的节能产品政府采购品目清单内。

11.1.2 如投标产品属于优先采购的节能产品或环境标志产品的，如采用最低评标价法时，出现投标供应商有效投标报价相同的情况，则所投产品为节能或环保产品优先。如采用综合评分法时，出现投标供应商总得分且投标报价均相同的，则所投产品为节能或环保品目产品优先。对于同时列入环保品目清单和节能产品政府采购品目清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

### 11.2 促进中小企业发展

11.2.1 若投标供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标供应商提供的货物非中小企业制造的，其投标文件将被认定为投标无效。

11.2.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行最后报价扣除。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加采购活动的，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的比例。

## 12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标供应商须知前附表。

本采购文件中，招标人、采购人、甲方等泛指亳州学院，投标人、供应商、乙方等泛指本项目需求的潜在供应（提供）商。

# 第三章  资格审查和评标办法（综合评分法）

## 一．资格审查

## 1. 资格审查办法

由采购人根据政府采购相关管理规定组建资格审查小组，按资格审查表中审查标准对投标供应商资格进行审查。

## 2. 资格审查标准

审查标准：见资格审查表。

## 3. 资格审查程序

### 3.1 资格审查

3.1.1 资格审查小组按照规定的资格审查标准，对各投标供应商依次进行审查。有一项不符合审查标准的，资格审查不合格，其投标无效。

3.1.2 投标供应商有以下情形之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）有弄虚作假、向资格审查小组行贿等违法行为；

（2）不按照资格审查小组要求澄清、补正的。

### 3.2 投标文件澄清

3.2.1 在资格审查过程中，资格审查小组可以书面形式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。资格审查小组不接受投标供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.2.3 资格审查小组对投标供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足资格审查小组的要求。

### 3.3 资格审查结果

3.3.1 资格审查完成后，资格审查小组应该出具各投标供应商资格审查结果的书面意见。

3.3.2 只有通过资格审查的投标供应商才能进入下一步的评标程序。

3.3.3 合格投标供应商不足3家的，不得评标。

采购人对投标文件进行资格审查。

| 资格审查指标 |
| --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |  |  |
| 2 | 响应文件签署 | 响应文件签字盖章符合招标文件规定 |  |  |
| 3 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标供应商公章 |  | 第六章投标文件格式 |
| 4 | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书 | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书符合招标文件规定的格式，按规定格式签字盖章 |  | 第六章投标文件格式 |
| 5 | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 |  |  |
| 6 | 中小企业声明函 | 符合政府采购政策需满足的资格要求。 |  | 详见第六章响应文件。 残疾人福利性单位须提供残疾人福利性单位声明函，监狱企业须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。 |
| 7 | 其他要求 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 资格审查通过标准：投标供应商必须通过上述全部指标。 |
| 采购人签字： |
| 注：无论何种原因，即使投标供应商开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的复制件的，采购人可以视同其未提供。 |

未能通过资格审查的投标供应商，由采购人以询标的方式告知并要求其以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标供应商应及时登录安天智采在线开标系统并在规定时间内予以回复确认。对于询标后判定为不符合招标文件设定的资格条件要求的，采购人要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标供应商的资格审查结论分为通过和未通过。

资格审查过程须进行全程录音录像。

通过资格审查的合格投标供应商不足3家的，不得评标。

# 二．评标办法

## 1、总  则

第一条 为了做好亳州学院微通道反应器、电化学工作站等科研仪器采购项目（项目编号：FS34160120231567号/24AT08011801682）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标供应商的合法权益，依据政府采购法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定本评标办法。

第二条 本次项目评标办法采用综合评分法。

第三条 本项目将按照投标供应商须知前附表的要求组建评标委员会，负责本项目的评标工作。

第四条 评标委员会按照“公平、公正、科学、择优”的原则，评价参加本次招标的投标供应商所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

## 2、评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标有效性评审；

（四）评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

第七条 评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，按照招标文件规定的评标办法对投标文件采用相同程序和标准独立进行评定。

第八条 评审中，评标委员会发现投标供应商的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标供应商以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评标委员会要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标供应商的评审结论分为通过和未通过。

当投标文件出现前款情形，投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准，其他未尽事宜可以参照合同法有关合同条款的解释规定。

第九条  综合评分方法是在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的投标供应商作为中标候选人。综合评分法的主要因素：技术标中的技术、资信及相应的分值权重，商务标中的价格以及相应的分值权重。满分为100分。

第十条 各投标供应商的得分分值一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

第十一条 按照投标供应商总得分从高到低排出预中标人及预中标候选人。若出现不同投标供应商总得分相同的情况，依次按照以下顺序，直至确定1～3名中标候选人：

1、按照投标报价由低到高顺序排列，总得分相同且投标报价相同的，按照下述原则依次排序：

①所投产品为节能或环保产品者排序优先于非节能或环保产品者；

②所投产品同时为节能和环保产品者排序优先于只具有节能或环保产品之一者；

2、若按照上述1排序原则仍然出现名次并列情况，则由评标委员会采取投票方式确定中标候选人。

第十二条 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

其他按照无效投标处理的情形：

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（2）先开技术标并评审完毕后再开商务标时，技术标中出现投标报价或投标报价中的重要内容的；

（3）未实质性响应招标文件的；

（4）投标文件中存在采购人不能接受的其它附加实质性条件的；

（5）参数、规格偏离超过招标文件规定的

（6）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（7）法律、法规和规章规定的其他情形的。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第十四条 投标供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为，评委会有权否决其投标。

第十五条 评标后，评标委员会应编写评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第十六条 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

## 3、评标纪律

第十七条 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、投标供应商的合法权益。

第十八条 在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标供应商有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据政府采购法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

评审程序如下：

1、资格审查合格后，评标委员会对投标文件进行符合性审查。

| 符合性审查指标 |
| --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 投标函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标供应商公章 |  | 第六章投标文件格式 |
| 2 | 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标供应商公章 |  | 第六章投标文件格式 |
| 3 | 知识产权承诺书 | 符合招标文件要求 |  | 第六章投标文件格式 |
| 4 | 技术参数 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 5 | 标书响应情况 | 付款响应、供货及安装期限、质保期响应等符合招标文件要求。 |  |  |
| 6 | 硬件信息 | 符合投标供应商须知前附表第12.4条要求 |  |  |
| 7 | 其他要求 | 法律、行政法规规定的其他条件或招标公告、招标文件列明的其他要求。 |  | 同一投标供应商不得提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外 |
| 符合性审查指标通过标准：投标供应商必须通过上述全部指标。 |
| 评委签字： |
| 注：无论何种原因，即使投标供应商开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的复制件的，评标委员会可以视同其未提供。 |

2、对投标文件技术标进行详审。评标委员会只对通过符合性审查，实质上响应招标文件要求的投标文件按照下述指标表进行技术标详审。评委会对投标供应商某项符合性审查指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

（1）本项目技术资信分值占总分值的权重为 70分 。技术标具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 所投产品技术参数及要求响应情况 | 所投产品完全满足或优于招标文件采购需求货物需求表中“技术参数及要求”的，得 38 分。 标注“★”的参数共19项，每无偏离或正偏离一项得2分，满分38分； 注：（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 （2）以投标响应表和“技术方案或设备及材料清单”中要求提供的证明材料作为评审依据，投标文件中未提供的不得分。 | 0-38分 |
|  | 体系认证 | （1）投标人有质量管理体系认证证书且在有效期内的得3分； （2）投标人有环境管理体系认证证书且在有效期内的得2分； （3）投标人有职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的得2分。 注：证书可以通过国家认证认可监督管理委员会官网查询，并提供查询截图及证书扫描件。 | 0-7分 |
|  | 产品选型 | 评标委员会根据采购文件要求及投标人提供的产品选型、配置、技术先进性及性能价格比等进行评分： (1)对本项目特点和难点理解准确，微通道反应器、熔点仪、紫外可见分光光度计（扫描型）此三项设备（包含对自己产品的介绍，相对于其他产品在硬件、软件、设计原理、系统功能等方面的优势等）优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分; (2)对本项目特点和难点理解准确，微通道反应器、熔点仪、紫外可见分光光度计（扫描型）（包含对自己产品的介绍，相对于其他产品在硬件、软件、设计原理、系统功能等方面的优势等）适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性实用性和针对性，得3分; (3)对本项目特点和难点理解准确，微通道反应器、熔点仪、紫外可见分光光度计（扫描型）此三项设备（包含对自己产品的介绍，相对于其他产品在硬件、软件、设计原理、系统功能等方面的优势等）基本适合本项目采购需求，可行性、实用性针对性有待改善，得1分; (4)方案不可行或者未提供得0分 | 0-5分 |
|  | 供货安装及方案 | 一、配送方案：根据供应商提供的针对本项目的合理化建议进行综合评分： （1）对本项目理解准确，合理化建议优于本项目采购需求，全面清晰、可行 性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）对本项目理解基本准确，合理化建议适合本项目采购需求，全面清晰、 具有实用性、针对性，得 3 分； （3）对本项目理解有待提升，合理化建议基本适合本项目采购需求，实用性、 针对性有待改善，得 1 分； （4）合理化建议不可行或未提供得 0 分。 二、安装实施方案：根据供应商提供的针对本项目的合理化建议进行综合评分： （1）对本项目理解准确，合理化建议优于本项目采购需求，全面清晰、可行 性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）对本项目理解基本准确，合理化建议适合本项目采购需求，全面清晰、 具有实用性、针对性，得 3 分； （3）对本项目理解有待提升，合理化建议基本适合本项目采购需求，实用性、 针对性有待改善，得 1 分； （4）合理化建议不可行或未提供得 0 分。 | 0-10分 |
|  | 售后服务方案 | 一、售后服务承诺： （1）对本项目理解准确，合理化建议优于本项目采购需求，全面清晰、可行 性、实用性、针对性强，有持续的备品备件，产品故障维修响应时间短（在满足采购需求的基础上），配备经验丰富的专业维修人员等得 5 分； （2）对本项目理解基本准确，合理化建议适合本项目采购需求，全面清晰、 具有实用性、针对性，有备品备件，产品故障维修响应时间能够满足采购需求，配备维修人员等得 3 分； （3）对本项目理解有待提升，合理化建议基本适合本项目采购需求，实用性、 针对性有待改善，有培训方案，能够满足采购需求得 1 分； （4）合理化建议不可行或未提供得 0 分。 二、培训方案： （1）对本项目理解准确，合理化建议优于本项目采购需求，全面清晰、可行 性、实用性、针对性强，培训方案具体详细得 5 分； （2）对本项目理解基本准确，合理化建议适合本项目采购需求，全面清晰、 具有实用性、针对性，培训方案详细，基本可行得 3 分； （3）对本项目理解有待提升，合理化建议基本适合本项目采购需求，实用性、 针对性有待改善，有培训方案，能够满足采购需求得 1 分； （4）合理化建议不可行或未提供得 0 分。 | 0-10分 |

（2）技术及资信分的汇总方法为：对某一投标供应商的技术标得分，求所有评委评分之平均值，得到该投标供应商的技术标最终得分，技术标最终得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

3、商务标评审

（1）技术标评审结束后，开启商务标，进行商务标评审。

商务标初评指标表如下（投标供应商商务标初评指标有一项不合格即作投标无效处理）：

| 商务标评审指标 |
| --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 商务标投标函 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 2 | 商务标开标一览表 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 3 | 分项报价表 | 符合招标文件要求，不得超过各包的最高限价。 |  |  |
| 4 | 其他 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 评审指标通过标准：投标供应商必须通过上述全部指标。 |
| 评委签字： 评审时间： |

（2）通过商务标评审的投标报价为有效报价，其中的有效最低投标报价为基准报价，商务标价格分值占总分值的权重为 30 ％。基准报价对应满分 30 分，其余投标供应商的报价得分均按照下表计算：

| 类别 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 投标报价得分 | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 投标报价得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |

注：对获得政府采购中小企业或监狱企业或残疾人企业优惠政策的投标供应商，按照优惠后的投标报价计算评标价及评标基准价；政府采购的评标价格优惠不重复享受。

4、商务标评审结束后，将对有效投标供应商得分进行汇总排序。

（1）将每个有效投标供应商的技术和资信分之和再加上根据上面步骤计算出的投标报价得分，即为该投标供应商的综合总得分，综合总得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

（2）按照有效投标供应商综合总得分由高到低排出预中标人及预中标候选人。

# 采购合同

（备注：采购文件中仅提供合同主要条款，最终合同以双方签章的书面文本为准。）

采购人（甲方）：

供货人（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政编号：

本项目采用公开招标采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定及代理机构的招标文件、中标通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

## 第一条  合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）中标（成交）通知书；

（2）招标文件及附件；

（3）投标文件及附件；

（4）合同补充条款或说明；

（5）相关附件、图纸及电子版资料。

## 第二条  合同内容及服务标准

具体见采购需求

## 第三条  包装、运输和交付

1、交付日期：

2、交付地点：

3、乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

4、凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

5、乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

6、货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。

7、所有货物运抵现场并且安装完毕经检验合格交付甲方，该日期为交付日期。双方签署交付收货单后为交付完毕。交付完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

## 第四条  技术服务和保修责任

1、乙方对合同货物的质量保证期：         。

2、如因乙方提供的货物硬件达不到合同要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

3、在质量保证期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止运行，质量保证期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

## 第五条  合同总价款、供货安装期限及免费质保期

1、合同总价：（人民币或其他币种）大写                （¥        ）。

或，合同单价：（人民币或其他币种）大写                （¥        ）。

2、本合同价为固定不变价。

3、供货安装期限：

4、免费质保期：

## 第六条  付款条件

本合同以人民币付款。

具体付款方式：

## 第七条  检测与验收

1 、甲方有权要求乙方在合同签订后，将供货产品送至相关检测机构进行履约检测，检测结果符合合同要求的，检测费用由甲方承担。逾期不送检、送检产品与合同约定产品不符或送检不合格，由此产生的一切相关责任、费用均由乙方承担。

2、甲方应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

3、乙方应对提供的合同货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的合同货物交给甲方。

4、采购人验收时，应成立验收小组，明确责任，严格依照招标文件、中标通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

5、验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的合同货物不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签订《验收报告》。在经过两次限期整改后，仍达不到合同文件规定的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

6、 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

7、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

8、政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。

9、如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《验收报告》。

10、如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后      天内给对方书面声明，以陈述理由及要求，并附有关证据。也可以邀请国家认可的质量检测机构或甲乙双方认可的第三方机构进行鉴定。经鉴定符合质量标准的，鉴定费由和误期责任甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由和误期责任乙方承担。

## 第八条  履约保证金

1.本项目履约保证金为        (人民币大写      ),收受人为        ，有效期为合同货物最后一批交货验收合格后      天，期限至      。

2.乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由卖方承担。

3、履约保证金在合同货物最后一批交货验收合格后      天内退还。

4 、履约保证金因乙方原因导致交货期限延长的，其履约保证金有效期应相应延长。

5、发生下列之一者，则不予退还履约保证金：

（1）乙方发生违约行为而完全终止合同；

（2）乙方不履行实质性承诺。

6、履约保证金的退还或不予退还并不免除乙方对已交付合同货物的质量责任。

7、如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

## 第九条  转让与分包

1. 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在响应文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

## 第十条  保密义务

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

## 第十一条  甲乙双方责任

（一）甲方责任

为项目实施提供必要的场地和便利帮助，按时验收，按时支付合同款项等。

（二）乙方责任

按招标文件及投标文件要求完成供货、安装、免费质保、售后服务等。

## 第十二条  税费

1、按现行税法规定向甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负责。

2、按现行税法规定向乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负责。

## 第十三条  不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

## 第十四条  违约责任及索赔

1、甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2、如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，将受到以下制裁：（1）没收履约保证金（2）加收违约损失赔偿。

3、乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4、乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

5、甲方不能及时按合同付款，则应当自逾付款第5日起，每天按当期应付未付服务费的0.5%向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠60天后，乙方有权终止本合同承担的管理目标及责任。

6、乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和服务目标，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

7、乙方应对所提供的服务项目与合同要求不符、或服务过程出现的失误按下述情形及规定承担相应责任：

8、乙方未按要求维护保养设备致使设备损坏的；或因人为因素致使所检修的设备损坏的；或因监管不力致使被第三方损坏设备的，从而导致对甲方造成损害的，应负责修复损坏设备并按照第7条规定赔偿甲方损失。

9、如果甲方提出索赔通知后30天内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从乙方提供的履约保证金或直接在服务费用中扣除索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

10、乙方不能履行投标时承诺提供的本地化服务的，甲方有权扣除乙方提交的履约保证金。若履约保证金不足以弥补甲方所受损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿损失或解除合同。

## 第十五条  其他

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第      项方式处理：

（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向      申请仲裁。

（2）向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）

甲方(买方)：                         乙方(卖方)：

单位盖章：                           单位盖章：

代表签字：                           代表签字：

日    期：                           日    期:

# 第五章 采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能相当于或者高于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则投标供应商所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品；

8、下列采购需求中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；

9、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品（即：核心产品）均为同一品牌的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

10、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后代理机构不再受理对招标文件条款提出的质疑。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 详见投标供应商须知前附表 |
| 2 | 交货期 | 详见投标供应商须知前附表 |
| 3 | 质保期 | 详见投标供应商须知前附表 |
| 4 | 本项目采购标的所属行业 | 工业 |

# 二、技术方案或设备及材料清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲微通道反应器 | 模块化的教学用微通道连续流反应器系统，可以进行液/液，气/液等类型的反应；微通道连续流反应器单元应包含1个玻璃流体模块（安装在1个反应器框架上）。 1.反应器模组 1.1模块材质：特种玻璃或合金材质，流体模块材料耐酸、碱、有机溶剂腐蚀； ★1.2反应器通道采用心型结构设计，对多相体系的具有良好的传质效果，响应文件提供心形结构设计照片佐证； 1.3单模块反应层持液体积：2.7 mL，不低于2.5mL，不高于3.5mL； ★1.4模块中液液相比表面积范围：1,000-10,000m-1，总传质系数Kla:1.9-41 s-1，投标文件中提供厂家技术证明文件； 1.5模块气-液相比表面积范围：160-1,300m-1，总传质系数Kla:0.2-3 s-1； ★1.6反应-换热一体化设计，微通道连续流反应器的玻璃模块单元反应层与换热层一体成形，中间不添加任何粘合剂，反应层与换热层之间无密封圈，响应文件中提供照片证明； 1.7反应模块单位体积换热面积高达2500 m2/m3； 1.8体积换热系数: 1,700 kW/M3/K； 1.9反应模块可耐受温度范围：-20 - 200 oC； ★1.10反应模块压力承压范围：0-18 bar，响应文件中提供产品彩页或技术说明佐证； 1.11压力降：1.5 bar @ 5ml/min水； 4.0 bar @ 10ml/min水； 2.进料系统 2.1防腐蚀进料泵过流材质为玻璃、PTFE或PP； 2.2类型：防腐蚀注射器泵； 2.3数量：2台，系统具有兼容性，用户以后可以增加1台泵和增加1个气体的进料装置； 2.4流速量范围：0-10ml/min，最大流量不小于5 ml/min； 2.5注射器材质：玻璃或塑料； 2.6体积：10-30 ml； 2.7最高压力：≥ 5 bar； 2.8流速波动：< 5%； 3.数据自动记录与存储系统 3.1可以记录并存储流速、温度、等数据； 3.2存储容量：≥ 16 GB； 3.3屏幕尺寸：10.1英寸PAD控制屏； 3.4 CPU数：8核； 3.5接口：micro-USB； ★3.6配备专业工作站，可以对进料泵、温控系统、流量计（如有）等进行控制，可以记录并存储流速、温度、等数据，响应文件中提供该功能截图佐证； 4.集成系统 ★4.1反应器模块、进料系统和数据自动记录与存储系统需要集成在一个框架上，投标文件中提供彩页证明； 4.2尺寸：不超过630×420×550mm (主设备尺寸)； 4.3接头：英制标准接头，1/4”或1/8”英寸； 4.4管线：316不锈钢或PFA； 4.5与反应物料液接部分管线材质：非金属接触，高耐腐蚀性； 5.加热冷却恒温系统 ★5.1采用加热恒温系统进行温度控制，加热恒温系统通过导热油流进/出反应器换热层对反应器进行温度控制，响应文件中提供产品彩页证明； 5.2温度范围：-5℃-120℃； 5.3加热功率：≥1.0 KW； 5.4制冷功率：100°C时：0.25 KW，5°C时：0.20 KW； 5.5出口最大压力：不低于0.5 bar； 5.6油浴容积：不低于1.5 L； 6.非金属背压阀 6.1过流材质：PFA及ETFE等，酸碱都可适用； 6.2压力调节范围：0.2-18bar 6.2适用流量范围：0-10ml/min； 6.3最高适用温度：≤80℃ ★7.售后服务：该设备为系统设备为保证售后服务要求，供应商须承诺成交后提供生产厂家关于本项目的售后服务质保承诺函。 | 1 | 台 |
| 2 | ▲熔点仪 | 一、主要用途 用户样品的熔点测定。 二、工作环境条件 2.1、电源：220V±10% (50 Hz/60 Hz)； 三、技术指标 3.1、仪器级别：0.2级 3.2、检测方式：全自动检测 3.3、装样方式：毛细管法 ★3.4、测量范围：室温~ 400℃，成交后提供加盖厂商公司公章的原版中文参数且该参数对招标参数具有明确描述。 ★3.5、分辨率：0.01℃，成交后提供加盖厂商公司公章的原版中文参数且该参数对招标参数具有明确描述。 ★3.6、升温速率：0.1℃~20℃/分钟无级调速，成交后提供加盖厂商公司公章的原版中文参数且该参数对招标参数具有明确描述。 3.7、升温速率误差：≤5% 3.8、测量精度：±0.2℃（﹤200℃）±0.4℃（≥200℃） ★3.9、测量重复性：0.1℃（升温速率0.2℃/分钟）；0.2℃（升温速率1.0℃/分钟），成交后提供加盖厂商公司公章的原版中文参数且该参数对招标参数具有明确描述。 3.10、升温/降温时间：≈4mins/4mins（50~400℃） ★3.11、毛细管数：3，成交后提供加盖厂商公司公章的原版中文参数且该参数对招标参数具有明确描述。 3.12、毛细管规格：外径1.4，内径1.0，长度90mm 3.13、样品填装高度：3mm~5mm ★3.14、7寸高分辨率彩色触摸屏，实时显示熔化曲线，响应文件中提供不同时间熔化曲线截图不少于三张。 3.15、触控操作，交互更简单 ★3.16、可创建32种预定义测量方法，成交后提供加盖厂商公司公章的原版中文参数且该参数对招标参数具有明确描述。 3.17、特有的数字控温技术，控温细腻 3.18、支持一点、二点、三点温度校正 3.19、自动生成和存储测量报告，便于数据溯源 ★3.20、灵活的用户管理，支持密码、多种权限可编辑，响应文件中提供该功能截图证明。 3.21、USB连接PC，RS232接口连接打印机 3.22、实时显示熔化曲线，自动判断初熔点、终熔点和自动计算熔距及平均值； 3.23、标准+长熔距+学习三种熔点判断模式适应多种样品； 3.24、支持密码登入、密码修改、普通用户权限编辑功能 四、配置 4.1、主机：1台。 五、技术资料 详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。 六、技术服务条款 6.1、成交后至签订合同之前成交供应商需取得产品制造商或其在有效的销售代理商的售后服务承诺书，以保证产品的正规进货渠道和售后服务； 6.2、成交后至签订合同之前成交供应商需提供加盖厂商公司公章的原版中文参数且该参数对招标参数具有明确描述； 6.3、在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师； 6.4、安装验收后1年内，全机免费保修； 6.5、如果仪器出现故障，在接到我所维修服务的请求后，仪器公司工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场； 6.6、供货时提供全套仪器操作说明书，到货后，由仪器工程师免费安装；仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训。 | 1 | 台 |
| 3 | 电分析电化学工作站 | 1.恒电位仪/双恒电位仪： 1.1.零阻电流计; 1.2.2,3,4电极结构; 1.3.浮动地线或实地; 1.4.两个通道最大电位范围:±10V; 1.5.最大电流:±250mA连续(两个通道电流之和),±350mA峰值; 1.6.槽压:±13V; 1.7.恒电位仪上升时间:小于1ms,通常0.8ms; 1.8.恒电位仪带宽(-3分贝):1MHz; 1.9.所加电位范围:±10mV,±50mV,±100mV,±650mV,±3.276V,±6.553V,±10V; 1.10.所加电位分辨:电位范围的0.0015%; 1.11.所加电位准确度:±1mV,±满量程的0.01%; 1.12.所加电位噪声:<10mV均方根植; 1.13.测量电流范围:±10pA至±0.25A,12量程; 1.14.测量电流分辨:电流量程的0.0015%,最低0.3fA; 1.15.电流测量准确度:电流灵敏度大于等于1e-6A/V时为0.2%,其他量程1%; 1.16.输入偏置电流:<50pA。 2.恒电流仪： 2.1.恒电流范围:3nA–250mA; 2.2.所加电流准确度:如果电流大于3e-7A时为0.2%,其他范围为1%,±20pA; 2.3.所加电流分辨率:电流范围的0.03%; 2.4.测量电流范围:±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V; 2.5.测量电位分辨率:测量范围的0.0015%; 3.Electrometer/电位计： 3.1.参比电极输入阻抗:1e12欧姆; 3.2.参比电极输入带宽:10MHz; 3.3.参比电极输入偏置电流:<=10pA@25℃; 3.4.波形发生和数据获得系统; 3.5.快速信号发生更新速率:10MHz,16位分辨; 3.6.快速数据采集系统:16位分辨,双通道同步采样,采样速率每秒1,000,000点; 3.7.外部信号记录通道最高采样速率1MHz; 3.8.可拓展扫描电化学显微镜功能; 4.附件 4.1.电极线; 4.2.USB通讯线; 4.3.电源线; 4.4.数据处理器：小新27寸全面屏一体机，Intel-i512450H处理器/16G内存/512GBSSD。 4.5.多功能一体打印机： 4.5.1.分辨率：黑白(最佳模式)：高达1200×1200dpi,黑白(正常模式)：600x600dpi; 4.5.2输纸稿容量：31-40页; 4.5.3自动双面打印，复印、扫描；打印速度高达26页/分钟。 | 3 | 套 |
| 4 | 显微熔点测定仪 | 1.采用标准倍数80倍双目体视显微镜，视场大，工作距离大，立体感强； 2.采用PID智能控温，设定温度和被测温度双排数 字显示； 3.智能调控热台温度，具有冲温小、加热快，自动 恒温的特点； 4.热台采用220V/300W镍铬丝,使用寿命长，更换容 易； 5.放大倍数20X、40X； 6.工作距离30-100mm； 7.连续工作时:≤5分钟； 8.功率:200W； 9.物方视场中100mm-中3mm； 10.测定量小于0.1mg； 11.测定误差:满量程土0.5%； 12.测定准确度:土1°C-+0.5°C。 | 2 | 台 |
| 5 | 暗箱三用紫外分析仪 | 1、暗箱式三用紫外分析仪可发出三种波长 2、波长：254nm*2，365nm*2，点样 3、紫外过滤片：200*80 4、功率：32W 5、整箱尺寸：约320*270*340 | 4 | 台 |
| 6 | 电热数显恒温水浴锅 | 1、PID控温技术，LED液晶灯管显示，清晰直观 2、冷轧钢外壳，采用静电喷塑处理工艺 3、工作室水箱选用优质不锈钢，一次冲压而成，耐腐蚀 4、环形上盖，适配多种规格容器，提高保温性能 5、功率：1000W 6、孔数：4孔 7、控温范围：室温~100℃ 8、控温精度：≤±1℃ 9、温度显示分辩率：0.1℃ | 10 | 台 |
| 7 | 恒温加热磁力搅拌器 | 产品特点： PID控温技术，LED数码管显示设定温度及当前温度，内容清晰直观; 直流永刷电机，无极调速，低噪音，运行平稳，使用寿命长; 外接PT100温度传感器，耐高温，温度测量准确可靠; 采用集热式加热法，加热速度快，温度均匀，效率高; 选用强磁力磁铁，确保足够吸力，配合搅拌子使得搅拌效果显著; 锅体采用加厚304不锈钢冲压而成，耐高温，耐腐蚀，结构坚固耐用; 加热部分与电气箱之间采用隔热板隔离，高温不影响仪器内部的电器性能。 技术参数 1、显示方式：LED数码管 2、内胆材质：304不锈钢 3、加热功率W：1000 4、搅拌功率W：12 5、最大搅拌量L：5 6、有效容积L：5 7、转速范围：0-2800rpm 8、电机类型：直流永磁电机 9、加热方式：电热管加热 10、温控范围：RT-300℃ 11、控温精度：±1℃（0-100℃） 12、定时范围：0-9999min/0-9999h | 10 | 台 |
| 8 | 恒温数显电热套 | 产品概述 电热套采用耐高温无碱玻璃纤维做绝缘材料，将电阻丝密封在绝缘层内，然后织成半球形内热式加热器。电热套主要用于各大中专院校、石油、化工、医药、环保等行业的实验室液体加热用，是各实验室及精细化工单位最理想的加热设备。 产品特点 1、LED数码管显示温度（调温款除外），清晰直观； 2、采用耐高温无碱玻璃纤维材料，不易碰伤玻璃器皿； 3、半球型内热式加热器，与器皿接触面积大，热效率高、升温快，无明火； 4、喷塑外壳，采用静电喷塑处理工艺，抗腐蚀、耐老化； 5、标配温度传感器（调温款除外），温度测量准确； 6、温度采用“模糊PID”控制（调温款除外），与传统的PID控制方式相比具有更小的温度超调、更快的稳定时间、更好的控温精度。 技术参数 1、电源电压：220V 50HZ 2、加热功率W：470 3、显示方式：液晶显示屏 4、最大可放置烧瓶：1L 5、控温范围：环境温度～380℃ 6、控温精度：±1℃ 7、沸腾：50ml水10～25分钟 8、炉丝：Cr20Ni80 9、绝缘体：无碱玻璃纤维 10、搅拌容量：1L 11、温度传感器：K型传感器 12、转速范围PRM：50～1800 13、内套口径mm：145 14、内套深度mm：75 | 10 | 台 |
| 9 | 掌上离心机 | 1、微型离心机功率30W； 2、转速：12000转/分（可调）； 3、离心量：1.5ml*8，0.5ml*8，0.2ml*8，0.2ml*16； 4、标配：1.5转子，0.5离心套，0.2离心套，0.2*16转子。 | 8 | 台 |
| 10 | 紫外可见分光光度计 | 1、基于各种物质的分子及其结构，对不同波长的单色光呈现选择性吸收的特性。本仪器在紫外可见光 光谱范围内，可对物质成分及含量进行定性和定量分析，它在化工、医学、生物、农业、食品、环 境保护等方面应用广泛。 2、采用低杂光,光栅 CT 式单色器结构,使仪器具有良好的稳定性、重复性和精 确的测量精度。 3、采用微机处理技术,不仅使仪器具有自动设置 0%T 和 100%T 的控制功能,以及多种浓度运算和数据处理功能,操作简便、直接、可靠。 4、仪器配有标准的 RS-232 双向通讯接口和标准并行打印口,可向计算机发送测试数据和接受微机的控制命令(需仪器应用软件),接并行打印机能直接打印测试结果。 5、仪器配有 WIN7/8/10、XP 等操作平台上运行的应用软件(PC、PCS 型),使仪器具有波长扫描、时间扫描、多波长检测、标准曲线和多种数据处理等功能。 6、光学系统：单光束、1200 条/毫米衍射光栅 7、光谱带宽：4nm，波长范围：200-1000nm 8、波长精度：±2.0nm 9、波长重复性：±0.5nm 10、透射比准确度：±0.5%T 11、透射比重复性：≤0.2%T 12、杂散光：≤0.5%T 13、稳定性：≤0.005A 14、光度范围：0-125%T, -0.097-2.700A, 0-1999C 15、光 源：钨卤素灯 12V/20W、氘灯 16、输出：RS-232C/USB 17、检测器：硅光电池 18、比色皿架：标配 10mm（选配 50mm、100mm） | 4 | 台 |
| 11 | 紫外可见分光光度计（扫描型） | 1、基于各种物质的分子及其结构，对不同波长的单色光呈现选择性吸收的特性。本仪器在紫外可见光 光谱范围内，可对物质成分及含量进行定性和定量分析，它在化工、医学、生物、农业、食品、环 境保护等方面应用广泛。 2、采用低杂光,光栅 CT 式单色器结构,使仪器具有良好的稳定性、重复性和精确的测量精度。 3、采用微机处理技术,不仅使仪器具有自动设置 0%T 和 100%T 的控制功能,以及多种浓度运算和数据处理功能,操作简便、直接、可靠。 4、仪器配有标准的 RS-232 双向通讯接口和标准并行打印口,可向计算机发送测试数据和接受微机的控制命令(需仪器应用软件),接并行打印机能直接打印测试结果。 5、仪器配有 WIN7/8/10、XP 等操作平台上运行的应用软件(PC、PCS型),使仪器具有波长扫描、时间扫描、多波长检测、标准曲线和多种数据处理等功能。 6、光学系统：单光束、1200 条/毫米衍射光栅 7、光谱带宽：4nm，波长范围：190-1000nm 8、波长精度：±1.0nm 9、波长重复性：±0.3nm 10、透射比准确度：±0.5%T 11、透射比重复性：≤0.2%T 12、杂散光：≤0.3%T 13、稳定性：≤0.005A，基线平直度：≤0.005A 14、光度范围：0-125%T, -0.097-2.700A, 0-1999C 15、光 源：钨卤素灯 12V/20W、氘灯 16、输出：RS-232C/USB 17、检测器：硅光电池 18、比色皿架：标配 10mm（选配 50mm、100mm） 19、配数据处理器 19.1 CPU：英特尔第十二代酷睿i5-12400处理器同等或以上； 19.2 主板：英特尔H610芯片组同等或以上，100%全固态电容； 19.3 内存：8GB2400MHzDDR4内存，双内存插槽； 19.4硬盘：256GBSSD固态硬盘+1TB机械硬盘； 19.5 网卡：集成10/100/1000M自适应网卡； 19.6 接口：前置4个USB3.2Gen1，1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔；后置4个USB2.0，2个PS/2，1个VGA，1个HDMI，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔； 19.7 声卡：集成声卡芯片，5.1声道； 19.8 键盘/鼠标：同一品牌USB抗菌防泼溅键盘，提供抗菌报告（成交后提供带有CMA或CNAS标识的键盘IPX7防水检测报告原件扫描件）； 19.9 显示器：≥23.8寸LED显示器；机箱电源：不小于110V/220V180W电源，符合80Plus铜牌标准；其他：机箱不大于15L，后面板有串口专用扩展位，前置开关键、Reset键；插槽：不少于1个PCIex16，1个PCIex1，2个M.2； ★19.10 成交后提供计算机防腐蚀认证证书原件扫描件放置予投标文件中，认证证书须具有CMA或CNAS标识； ★19.11 成交后提供计算机阻燃试验（外壳V-0，印制板V-0级别）认证证书，认证证书须具有CMA或CNAS标识。 ★19.12投标产品通过有关人体辐射的电磁场测量方法，低频磁场辐射值不高于0.62%，成交后提供带有CMA或CNAS的标识认证书原件扫描件放置响应文件中。 | 2 | 台 |
| 12 | 旋转蒸发仪 | 1、旋转式蒸发器是采用旋转蒸发瓶（烧瓶），增大蒸发面积在减压下置于水浴中一边旋转，一边加热的装置，使瓶内溶液扩散蒸发。 2、转速数显，温度数显。 3、手、电两用升降功能解决断电不便。 4、独特的新颖方形特氟隆水浴锅，加热均匀清洗方便。 5、加热锅透明防护罩，节能保温提高功效。 6、主机旋转采用稳定可靠的精密减速电机和集成电路组成。 7、密封采用PTFE材料，连接部位确保真空度。 8、冷凝器采用顶抽式冷凝管，阀门式加料管。 9、温度范围：温度自动控制室温～90℃ 10、旋转瓶容量：50~2000ml 11、转速范围：10~150转／分 12、升降行程：0~120mm 13、加热功率：1000W 14、电压：220V 15、真空泵1台 | 4 | 台 |
| 13 | 生化培养箱 | 1、功率：600W 2、温度均匀度：±1.5℃(测试点为25℃)℃ 3、温度波动度：高温±0.5℃低温±1.0℃℃ 4、工作室尺寸：不低于540×460×1000mm 5、有效容积：不低于250L 6、电源电压：220V 7、使用范围位0~70℃摄氏度以下 8、湿度70%以下 | 2 | 台 |
| 14 | 恒流泵+自动接收器 | 蠕动泵参数： 1、转速范围：0.1～150 rpm 2、显示方式：3位数码管 3、调节方式：实体按键调节或外控调节 4、适用电源：宽泛电压AC90-265V,50Hz/60Hz 5、驱动器重量：2.35kg（不含泵头） 6、外控控制：可选择0-10kHz、0-5V、0-10V、4-20mA；外控模块；控制启停，方向，转速 自动接收器参数： 1、转速范围：0.1-100rpm，正反转可逆 2、转速调节分辨率：0.1rpm 3、控制方式：旋钮结合按钮，支持外部信号控制和通讯控制 4、显示方式：液晶显示 5、分配液量范围：0.01ml - 9.99L 6、分配液量校正：将设定分配液量获得的实际分配液量值输入，自动进行分配液量校正。 7、分配次数范围：1次-9999 次 ，“0”为无限循环方式 8、外控功能：启停控制、方向控制流量控制(4-20mA、0-5V、0-10V、0-10KHZ可选) 9、转速状态信号输出：10Hz-10kHz线性对应0.1-100rpm 10、启停状态信号输出：OC门信号输出 11、方向状态信号输出：OC门信号输出 12、通信接口：RS485 13、掉电记忆：重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作 14、全速功能：一键控制全速工作，用于填充、排空等 | 4 | 套 |
| 15 | 超声波清洗器 | 技术参数 1、外形尺寸：325*265*335mm 2、内槽尺寸：300*240*150mm 3、容量：10L 4、超声频率：40kHz 5、超声功率：250W 6、超声功率可调范围：40-100% 7、加热功率：400W 8、温度设定范围：室温-80℃ 9、工作时间可调：1-480min 10、液位显示、保护：有 11、其他配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源 性能特点 1、清洗器采用单片机软件操作。 2、清洗器主体材质均为304优质不锈钢。 3、数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示。 4、数显显示工作液位。 5、数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度（及实际温度）。 6、清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低。 7、标配常规换能器超声功率50W、超声频率40kHz。 | 4 | 台 |
| 16 | 气浴回旋振荡器 | 产品概述： 气浴恒温振荡器（又称空气恒温摇床）是一种温度可控的恒温气箱和振荡器相结合的生化仪器，是植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。具有使用方便，操作简单的特点，因而在化工、卫生、医药、食品及科研院校获得应用，是实验室常备仪器。 产品特点： LED数码管双仪表显示转速、温度及时间，清晰直观 直流永磁电机，低噪音，免维护，运行平稳 采用PT100温度传感器，温度、振荡频率双数显，智能温控仪表温控准确 全不锈钢内胆，标配不锈钢弹簧夹 内置高性能循环风，强迫空气对流，使温度均匀 配套电路板，可控硅控制，大功率变压器、大功率电机，确保振荡动力的可持续性 速度仪表是带稳速功能，控温仪表带过载保护功能 加厚底板，转速更平稳 产品参数： 1、输入电源：220V交流 2、频率：50HZ 3、功率W：400 4、显示方式：LED数码管 5、振荡方式：回旋、往复 6、振荡频率rpm：40-300 7、振荡幅度mm：20 8、电机类型：直流电机 9、温控范围℃：室温~50 10、控温精度℃：±0.5 12、定时范围：0-9999（或常开） | 2 | 台 |
| 17 | 智能微生物匀浆仪 | 1、搅拌刀和杯体一体化设计，保证密闭无泄漏。 2、轴承加耐磨密封圈密封。 3、适合高温湿热灭菌。 4、定时可根据需要调节。 5、采用微型大功率高速电机工作，制备供试液快速，减轻工作强度，检品适用范围大。 6、十字刀片设计，匀浆均匀，实用性强。 7、环境温度：室温～40℃ 8、相对湿度：小于75％ 9、额定电压：220V±10% 10、额定频率：50Hz 11、电机参数：功率：300W （带过热保护功能） 12、转速：空载30000RPM 负载18000RPM（高转速，） 13、定时：双时间控制模式，1-300s任意设置；一键启动模式，定时15s。 | 4 | 台 |
| 18 | 电热鼓风干燥箱 | 1、容积：不低于136L 2、电源电压：AC220V 50HZ 3、控温范围：RT+10-300℃ 4、温度分辨率：0.1℃ 5、温度波动度：±1℃ 6、定时范围：1-9999min | 4 | 台 |
| 19 | 玻璃仪器气流烘干器 | 产品概述 气流烘干器是利用热气流快速烘干玻璃器皿的小型干燥设备。适用于大专院校、医药化工、食品加工等领域实验室对试管、烧杯等玻璃器皿的快速干燥作业。设备呈圆形外观，体积小、重量轻，便于移动、安放于工作台上观察操作。 产品特点 1、升温迅速，气流均匀，烘干作业快速，节能安全 2、旋钮调温，温度恒定，并可限定最高温度，保证设备使用安全 3、材质精良，采用优质不锈钢制作而成，经久耐用 4、与烘干器皿接触部位为塑料材质，防止器皿划伤 技术参数 1、功率：800W 2、风机类型及数量：轴流风机 1个 3、风机功率：22～30W 4、风机转速：2000r/min 5、风速：2m/s 6、温控范围：40～120℃ 7、控温精度：±5℃ 8、加热方式：电阻丝加热 9、风管规格（大）外径×长度：Φ17*188mm、8孔 | 4 | 台 |

注：1.带★项参数为第四章评标办法中详细评审标准评审内容，不带★项参数偏离项数不得超过10项，供应商须提供采购需求所要求的证明材料，该项否则视为负偏离；

2.带▲项为核心产品；

3.采购需求技术参数以序号后的内容为单独的一项，凡标有低一级序号的指标项即为一项技术参数，无论是否隶属于上一级编号；

4.供应商需根据采购需求的技术参数要求填写技术规格偏离表（详见第六章响应文件格式）；

## 三、其他要求

所投货物报价包含税费、运输、人工等一切费用，后续不再另行追加任何费用；

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

投标人：                                       （电子签章）

年   月    日

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 开标一览表 | 商务标 |
|  | 主要成交标的承诺函 | 技术标（不填写单价）；商务标（填写单价） |
|  | 投标供应商情况综合简介 | 技术标 |
|  | 投标函 | 技术标 |
|  | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 | 技术标 |
|  | 投标产品分项报价表 | 商务标 |
|  | 投标响应表 | 技术标 |
|  | 所供货物组部件、备品、备件清单 | 技术标 |
|  | 投标业绩承诺函 | 技术标 |
|  | 中小企业声明函 | 技术标 |
|  | 知识产权承诺函 | 技术标 |
|  | 有关资料 | 技术标 |

## 一．开标一览表

货币单位：人民币

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 招标编号 |  |
| 3 | 分包号（无分包，不填写） |  |
| 4 | 投标总价 |  |
| 5 | 交货期及安装调试期承诺 |  |
| 6 | 质保期承诺 |  |

投标供应商（电子签章）：

日      期：

备注：

1、此表用于开标会唱标之用。

2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

3、投标供应商应根据其投标文件中开标一览表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与开标一览表不一致的，以开标一览表为准。

## 二．主要成交标的承诺函

致：    （代理机构名称）

（采购单位名称）

我单位同意评审结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：投标文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 备注 （品牌名称等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标供应商（电子签章）：

日      期：

备注：

1、表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的；

2、中标供应商提供的以上承诺情况（含名称、规格型号、数量、单价），将按约定随评审结果公告。

3、本页《主要成交标的承诺函》由投标供应商填写。

4、若技术标及商务标须分别装订、密封的，本表须同时提供，但技术标中表格 “单价”栏，务必不要填写数字。

## 三．投标供应商综合情况简介

(投标供应商可自行制作格式)

## 四．投标函

致：  （代理机构名称）

（采购单位名称）

根据贵方“某项目”的某编号招标邀请书或招标公告，正式授权       （姓名）代表投标供应商            （投标供应商全称）。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终投标报价见《开标一览表》，如我单位中标，我单位承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金。

交货期及安装调试期承诺：

质保期承诺：

投标有效期承诺：响应招标文件的要求。

2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6、我方承诺如投标保证金未在招标文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

7、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

9、我方同意招标文件规定的付款方式。

10、与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

投标供应商（电子签章）：                  日    期：

## 五．无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

(本声明函将随评审结果一并公告)

1、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚和招标文件规定的其他限制性情形。

2、本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）列入企业经营异常名录；

（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本单位郑重承诺，我单位不存在《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他相关法律法规规定的禁止投标情形。

我单位已就上述行为按照招标文件中投标供应商须知规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有上述情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同；合同签订后，贵方可解除合同。所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门及招标人的调查处理。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担提供虚假材料的相应责任。

投标供应商（电子签章）：

日      期：

## 六、投标产品分项报价表

（投标人可根据项目实际情况编辑）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型 号规格 | 原产地及 生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（电子签章）：

日      期：

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

## 七．投标响应表

| 按招标文件规定填写 | 按投标供应商所投内容填写 |
| --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号、技术规格及配置、材质 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |
| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 免费质保期 |  |  |  |
| 2 | 业绩 |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标供应商（电子签章）：

日      期：

备注：

1、投标供应商必须逐项对应描述投标货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2、投标供应商所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则在上表偏离说明中详细注明。如不填写视为响应招标文件所有条款；

3、响应部分可后附详细说明及技术支持资料（如：官方认可的检测检验机构出具的“检测报告”和/或公开发布的“产品样本”和/或“制造商官方网站公布的信息截图”等资料）。

## 八．所供货物组部件、备品、备件清单

（投标人可根据项目实际情况编辑）

| 序号 | 名称 | 规格型号及材质 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

投标供应商（电子签章）：

日      期：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

## 九．投标业绩承诺函

致：       代理机构

采购单位

我单位同意评审结果公告中公示以下业绩并承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，业绩合同中所有货物均已供货完毕且已全部通过相关部门验收合格，甲方采购单位均真实有效，若有异议，我单位承诺会在3个工作日内可就以下业绩信息提供(合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

| 序号 | 项目名称 | 供货范围 （设备的具体名称、规格型号） | 合同总金额 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标供应商（电子签章）：

日      期：

备注：

1、表中所列业绩应为投标供应商满足要求的业绩；

2、中标供应商提供的以上业绩情况（含项目名称、供货范围等），如招标文件《投标供应商须知前附表》有约定的，将按约定随评审结果公告。

## 十．中小企业声明函(货物)

（非中小企业产品投标，不需此件）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加_                 (单位名称)的_                 (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.     (标的名称)      _， 属于_     (采购文件中明确的所属行业)    行业;制造商为_   (企业名称)    ,从业人员          人， 营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于    (中型企业、小型企业、微型企业)      ;

2.         _ (标的名称)         _，属于      (采购文件中明确的所属行业)    行业;制造商为_   (企业名称)   ，从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于_   (中型企业、小型企业、微型企业)  ;

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(电子签章):

日期:

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

# 残疾人福利性单位声明函

# （非残疾人福利性单位投标，不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加某采购单位的某项目（项目编号：某编号）采购活动由本单位提供，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（电子签章）：

日      期：

## 十一．知识产权承诺函

（招标人名称）  ：

我单位承诺：本次投标所使用的产品、方法不侵犯他人的专利权、著作权等知识产权，保证采购人和使用单位在使用该产品或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。如果涉及侵权，则由我单位承担所有的法律和经济赔偿责任等。

投标供应商（电子签章）：

日      期：

## 十二．有关资料

提供符合投标邀请（招标公告）、采购需求及评标办法规定的相关资料。

# 第七章 安天智采全流程电子招投标注意事项

## 一、制作、上传电子投标文件

1、电子投标文件必须使用最新版“安天智采投标文件制作工具”制作生成并上传。安天智采投标文件制作工具及操作手册下载地址：https://www.xinecai.com/serveguide。

2、投标供应商须办理安天智采平台移动认证证书或介质数字证书，用于电子投标文件的签章及上传（上传投标文件需使用移动认证证书或介质数字证书进行加密），安天智采平台“移动认证上线通知”（https://www.xinecai.com/ydrz.html）。

3、全流程电子招标项目需要投标供应商网络上传通过安天智采投标文件制作工具制作并使用通过安天智采办理的移动认证证书或介质数字证书加密后生成的电子投标文件，投标供应商下载电子招标采购文件后，应在招标文件规定的投标截止时间之前上传通过安天智采投标文件制作工具制作的加密电子投标文件（登录安天智采招标采购电子交易系统，点击进入递交投标文件，上传加密的电子投标文件），否则视为投标无效。投标供应商在投标截止时间之前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传；

4、投标截止时间以安天智采电子交易系统（https://www.xinecai.com）系统的时间为准，逾期系统将自动关闭,电子投标文件未完成上传的，投标将被拒绝。加密文件上传后投标供应商进行模拟解密检验加密文件是否正常；

5、投标供应商除须按上述第4条要求网络上传移动认证证书或介质数字证书加密的电子投标文件外，可以另行提供非加密电子投标文件U盘或光盘一份（电子标书工具软件在加密上传后，同时生成非加密电子投标文件一份，供投标供应商拷贝到U盘或刻录光盘，按招标采购文件规定要求密封后递交），投标供应商须保证电子U盘或光盘时能正常读取，且非加密文件须与网上递交的加密文件一致。具体要求按照招标采购文件规定；

6、如投标供应商在制作、上传电子投标文件过程中，遇到操作和使用问题，请及时联系安天智采电子交易平台客服人员，客服电话：400-050-9988。移动认证办理联系电话：400-0878-198转1。

## 二、开标及解密投标文件

1、安徽安天利信工程管理股份有限公司工作人员（以下称工作人员）根据有关规定登录安天智采在线开标系统进行开标（使用介质数字证书用户请选择ie11及以上浏览器进行登录，如电脑未安装ie浏览器，可至安天智采门户网站产品服务>服务指南中下载（https://www.xinecai.com/serveguide#）登录前请确认是否安装安天智采驱动。驱动安装完成后登录安天智采招标采购电子交易平台，点击进入开标系统或者点击https://kb.xinecai.com/process/login链接进入）为方便开标联系，建议投标供应商进行签到。开标时，投标供应商必须远程使用安天智采办理的移动认证证书或介质数字证书先行解密（加密证书需与解密证书一致，否则无法解密成功）。电子投标文件在平台系统导入后，工作人员开启系统唱标等流程；

2、电子投标文件上传成功但因电子招标投标交易平台原因导致解密异常时，如招标文件中允许使用非加密电子投标文件作为导入补救措施的，可以在开标现场递交非加密电子版投标文件，采购代理机构将其导入电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台将对非加密电子投标文件与加密电子投标文件进行校验。非加密电子投标文件经平台校验通过的视为解密成功，该投标供应商的投标文件以非加密电子投标文件为准；校验失败或未递交不加密电子投标文件的，其投标无效；

3、在招标文件规定的时间内，投标人以招标文件中规定的方式未完成投标文件上传或解密的，视为其撤回投标。

## 三、数字证书问题

1、数字证书需使用通过安天智采办理的移动认证证书或介质数字证书；

2、数字证书到期后须重新续期；

3、数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况须更换新证书；

4、投标供应商由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标供应商自行承担责任。

## 四、投标无效情况

1、项目评审中，投标文件如出现下列情况之一的，经评标委员会评审，可作无效投标处理：

（一）投标文件无法打开的；

（二）投标文件中携带病毒并造成后果的；

（三）恶意递交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；

（四）评审委员会认定的其他投标无效情形。

2、项目评审中，澄清文件如出现下列情况之一的，经评标委员会评审，可视同放弃澄清：

（一）澄清文件无法打开的；

（二）澄清文件中携带病毒并造成后果的；

（三）恶意递交澄清文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；

（四）评审委员会认定的其他不予评审情形的。

## 五、特殊情形

1、出现下列情形导致电子招投标系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，各方当事人免责：

（一）网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用电子招投标系统；

（二）电子招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作；

（三）电子招投标系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（四）计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

（五）电力系统发生故障导致电子招投标系统无法运行；

（六）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。

2、出现上述第1条情形而又不能及时解决的，采取以下处理办法：

（一）项目暂停，待电子招投标系统或网络故障排除并经过可靠测试后，再恢复网上招投标系统运行并重新在系统中实施暂停的项目；

（二）停止该项目此次电子招投标操作程序，并通知投标供应商使用纸质投标文件进行开标、评标。